## Slide 1: MEDIÇÃO DE DESCARGA HÍDRICA COM MEDIDORES ACÚSTICOS (RS5 II E FLOWTRACKER 1)
André Velozo
Tec.Rec.Hidricos

## Slide 2: Maneabilidade e procedimentos nos serviços de campo
Escolher o equipamento mais adequado;
Testar os equipamento;
Verificar o Roteiro e os Acessos;
Observar o Local escolhido;
Verificar se o local é adequado e seguro;
Evitar medições durante a chuva;
A realização da medição de vazão em campo, é recomendada que seja executadas por no mínimo duas pessoas;
Em caso de acidente procurar atendimento medico urgente;
Realizar a medição.

## Slide 3
É muito fácil (e barato) coletar dados ruins. É muito difícil (e caro) fazer dados ruins ficarem usáveis!

## Slide 4
Teoria de Medição de Vazão
Q = V x A
Vazão = Velocidade Média x Área Molhada Total
Existem vários métodos para obtenção de ambos os parâmetros!

## Slide 5: O que é VAZÃO ?
VAZÃO É O VOLUME DE FLUIDO QUE ESCOA DURANTE UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO.
Unidades:
l/s – Litros por segundo;
l/h – litros por hora;
m³/s – metros cúbicos por segundo;
m³/h – metros cúbicos por hora;
l/dia – litros por dia;
m³/dia – metros cúbicos por dia.

## Slide 6
Velocidade
  Pontual – medida em uma só profundidade de cada vertical;
  Perfil – medida em várias profundidades de cada vertical.
Área
  Largura – medida de uma margem à outra (acumulada);
  Profundidade – medida da superfície ao fundo.
Teoria de Medição de Vazão

## Slide 7
Teoria de Medição de Vazão
Q = Vm x At

## Slide 8: Exatidão, Precisão e Erro Sistemático
EXATIDÃO: indica quão próximo uma série de valores estão do valor real.
  É preciso saber o valor real para obter exatidão;
  Unidade de exatidão é a mesma dos valores medidos.

## Slide 9: Exatidão, Precisão e Erro Sistemático
PRECISÃO: indica quão próximo valores individuais em uma série estão uns dos outros.

## Slide 10: Exatidão, Precisão e Erro Sistemático
ERRO SISTEMÁTICO: é um erro constante em uma série de valores.
  É diferente de precisão, pois o erro é constante e não aleatório.
  Exemplos:
    Uma balança acusa “1 kg” mesmo quando vazia;
    Um molinete hidrométrico acusa velocidade sempre 2 cm/s maiores do que a real.

## Slide 11
FLOWTRACKER 1

## Slide 13
DURAÇÃO MEDIA DAS BATERIAS:
• Alcalina: 25 horas

## Slide 14
Volume de
Amostragem
Transmissor
Receptor 2
Receptor 1
Volume de Amostragem ~10 cm do transmissor

## Slide 21
RS5:
O MENOR ADCP DO MUNDO!

## Slide 22: Tópicos:
O que é “RS5”?
Por que deste ADCP?
Quais os diferenciais?
Quando usar o RS5?
Características Técnicas.
Opções.
Software RSQ.

## Slide 23: O que é “RS-5” ?

## Slide 24: O que é “RS-5”?
Um ADCP Prático que:
Pode ser levado para qualquer lugar;
É configurado em minutos;
Visualização de dados como nunca antes vista!

## Slide 25: Por que deste ADCP?

## Slide 26: Porque foi isso que “Usuários Avançados” (como você) pediram!
ADCP pequeno e de fácil transporte;
Que melhore o desempenho acústico em condições problemáticas:
Sem perder Bottom Tracking;
Muito raso;
Mais perto das bordas/paredes;
Funciona bem em uma ampla gama de condições de velocidades;
Minimize o tempo em campo para fazer medições de vazão;
Fácil de usar - Software moderno.

## Slide 27: Como o RS-5 é diferente “dos outros”?
Transdutores em Broadband;
Pulso acústico coerente;
Otimizado para condições muito rasas;
Bottom Tracking aprimorado;
Software RSQ – opções de pós-processamento
intuitivas, mais familiares e flexíveis.

## Slide 28: Transdutores Broadband e SmartPulse+
Dados com ALTA RESOLUÇÃO!

## Slide 29: Quando usar o RS5?

## Slide 30: Mas eu preciso de outro medidor de vazão?
Se eu tenho um M9, FT2 e outros ADCPs, por que eu compraria ou precisaria de um RS5?
Alta definição em locais muito rasos;
Locais de difícil acesso;
RS5 + Barco = 3,65kg;
Segurança;
Local com fluxo atípico;
Fácil de usar.
Notes: When you need high definition shallow-water profiles.
Difficult site access
  Need to hike in to site or lower boat off a high bridge.
Safety
  Shallow but you can’t/don’t want to wade (FT2)
  dangerous to lower and hand tow a larger/heavier boat.

## Slide 31: Características Técnicas

## Slide 32: Na palma de sua mão!
Sistema 5-feixes : transdutores broadband 3 MHz, 4 feixes de velocidade e 1 feixe vertical.

## Slide 33: RS5
5 feixes, 1 frequência;
4 feixes de 3 MHz para velocidade;
1 feixe de 3 MHz vertical (ecobatímetro);
Perfilagem de velocidade (0,10 m – 6 m*);
Feixe vertical (0,10 – 6 m);
Range de medição de vazão;
0,10 – 6 m com Bottom Tracking ou com GPS.
* Distância máxima de perfilagem depende das condições da água

## Slide 34: Características
Sistema em peça ÚNICA:
  PCM agora fica JUNTO ao equipamento;
  Porta GNSS – Plug and Play.

## Slide 35: Tecnologia avançada de processamento
Pulso Coerente

## Slide 37: Comunicação confiável
BLE-5 (Bluetooth Low Energy) comunicação em alta velocidade;
Alcance de 100 metros.

## Slide 38: Conveniência
1 Bateria recarregável de Ion Litio (modelo 18650) para
6-7hr de trabalho contínuo acoplado ao GNSS;
Acompanha 2 Baterias e carregador USB.

## Slide 39: Facilidade de transporte

## Slide 40: Opções DGNSS
DGNSS Smart antenna kit – PN: GNSS-KIT;
GEODE Smart antenna, saída 10 Hz, com porta 9 pinos;
Pré-configurado;
Firmware unlock;
Cabo RS5 – DGNSS;
DGNSS firmware unlock – PN:45-0186 ;
RS5-STD 🡪 RS5-MAX;
Usa Antena do cliente.

## Slide 41: Software RSQ

## Slide 42: Software - RSQ
Saiba mais sobre o software, demonstração ao vivo e planeje fazer uma demonstração de pós-processamento;
Sensação familiar e design intuitivo.

## Slide 43: Software – RSQ
  Exporte em KML

## Slide 44
Lembre-se que as especificações são para medição de profundidade e velocidade somente!
Para medição de vazão, a precisão e exatidão dependem de vários outros fatores, como:
Calibração incorreta (ou ausente) da bússola;
Dado incorreto (ou ausente) de:
  Declinação magnética;
  Salinidade da água;
  Profundidade de instalação;
  Sistema de coordenadas;
Interferência de campos magnéticos na bússola;
Presença de fundo móvel (quando não usando GPS).
…

## Slide 45
Lembre-se que as especificações são para medição de profundidade e velocidade somente!
Para medição de vazão, a precisão e exatidão dependem de vários outros fatores, como:
Erros:
  Na estimativa das margens;
  No manuseio do barco;
Referência inadequada para:
  Deslocamento da embarcação;
  Velocidade;
  Profundidade;
Incerteza e/ou erros nos dados do GPS;
Nível de turbulência da água.

## Slide 46: Principals áreas de interesse

## Slide 57: Manutenção preventiva e corretiva

## Slide 58
Manter o aparelho em local arejado e protegido ;
Mesmo que o aparelho esteja em desuso elaborar um calendário com datas estratégicas para manutenções periódicas ;
Manter o aparelho sempre seco e utilizar produtos que não sejam corrosivos ao sua composição;
Manter todas as conexões de cabos ,bornes e etç bem secas ;
Manter todas as porcas, parafusos ou abotoaduras sempre lubrificas (lubrificante indicado pelo fabricante);
Manutenção preventiva

## Slide 59
Após as medições manter conexões de cabos ,bornes e etç bem secas ;
Limpar e secar o aparelho com flanela de microfibra e utilizar produtos que não sejam corrosivos ao sua composição;
Manter todas as porcas, parafusos ou abotoaduras sempre lubrificas (lubrificante indicado pelo fabricante);
Em caso de extravio ou mal funcionamento aconselho procurar o representante legal
Manutenção corretiva

## Slide 60
Surface Water Vehicle

## Slide 65
O2E

## Slide 67
Em outras palavras...
...o trabalho do hidrometrista, sua capacitação e treinamento continuam sendo importantíssimos!
CONSIDERAÇÕES FINAIS