## Slide 1
VAZÃO DE PEQUENOS RIACHOS, TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS
Dr. WELLINGTON ANTONIO BARBOSA
SUBGERENTE DE MONITORAMENTO QUILI-QUANTIVO- AESA

## Slide 2: INTRODUÇÃO
hidrometria – é A PARTE DA HIDROLOGIA que mede e analisa as características físicas e químicas da água, incluindo métodos, técnicas e instrumentação utilizados em hidrologia
Fluviometria – Trata das técnicas de medição de níveis d’água, velocidades e vazões nos RIOS.
Vazão – é o volume de água que passa por uma seção por determinado período de tempo
medição de vazão – é quantificar o volume que passa na seção (m³/s ou l/s)
Métodos de medição de vazão – podem ser diretos, indiretos e automático

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Método direto – consiste em medir diretamente o volume escoado na unidade de tempo.
Vazão = volume / tempo

## Slide 4: INTRODUÇÃO
indireta – placas de orifício, tubos de venturi, tubos de pitot, molinetes, rotâmetros, eletromegnéticos e etc.
Automáticos – calha parshall, adcp e medidores transmissores

## Slide 5
FLUVIOMETRIA
(Método: Molinete Fluviométrico)
VELOCIDADE DE ESCOAMENTO
• Força da gravidade – decorrente da diferença de cota entre dois pontos dentro do rio
• Força de resistência - atrito nas paredes do canal (rugosidade) e turbulência
A VELOCIDADE VARIA:
• Com a distância ao leito
• Com a distância às margens
• No tempo e espaço

## Slide 6
FLUVIOMETRIA
(Método: Flutuador)
A1
A2
Escolher um trecho reto do rio (x = 5 a 10m);
Determinar as seções A1 e A2 através de figuras geométricas e as larguras L1 e L2;

## Slide 7
FLUVIOMETRIA
(Método: Flutuador)
I
II
III
Determinar as velocidades nas superfícies (vs) ;
x

## Slide 8
FLUVIOMETRIA
(Método: Molinete Fluviométrico)
Mede a velocidade da água convertendo a rotação da hélice em impulsos elétricos, que são registrados por um contado
Molinete de eixo vertical
Molinete de eixo horizontal

## Slide 9
FLUVIOMETRIA
(Método: Molinete Fluviométrico)
PF
PI
cabo graduado
Q =  (ai * vi )
di+1
di-1

## Slide 10
FLUVIOMETRIA
(Método: Molinete Fluviométrico)

## Slide 11
FLUVIOMETRIA
(Método: Calha Parshall)

## Slide 12
FLUVIOMETRIA
(Método: Calha Parshall)

## Slide 13
FLUVIOMETRIA
(Método: Vertedores)
Os vertedores podem ser classificados sob diversos aspectos:
Quanto à forma: retangular, triangular, trapezoidal, circular e etc
Quanto à altura relativa da soleira
Quanto à espessura da parede
Quanto à largura relativa

## Slide 14
FLUVIOMETRIA
(Método: Vertedores)

## Slide 16: Efeito Doppler
Podemos entender o som como uma vibração que se propaga no ar e em outros meios.
O som propaga-se no mesma direção da vibração responsável por produzi-lo. Além disso, o som é uma onda mecânica, pois só se é capaz de propagar-se em meios físicos como ar, metal etc. Sendo uma onda, o som apresenta propriedades, como:
  velocidade de propagação,
  comprimento de onda,
  frequência e amplitude

## Slide 17: Efeito Doppler
Efeito Doppler (geral): alteração na frequência de uma fonte sonora à medida que ela se aproxima ou se afasta de um observador.
Efeito Doppler: alteração na frequência de ondas sonoras emitidas quando elas são refletidas de volta por contato com partículas em movimento presentes na água.

## Slide 18: Perfiladores Acústicos Doppler ADCP
Na década de 80, Perfiladores acústicos Doppler começaram a ser utilizados para realizar medições de velocidade a partir de embarcações em movimento (GORDON, 1989; SIMPSON, 1993).
ADCP 300 kHZ

## Slide 20
RiverPro ADCP
River Ray
Stream Pro
Rio Grande
M9
S5
OTT Qliner 2
Perfiladores Dinâmicos

## Slide 21
Perfiladores Acústicos Doppler ADCP
5 feixes, 1 frequencia;
4 feixes de 3 MHz para velocidade;
1 feixe de 3 MHz vertical (ecobatímetro);
Perfilagem de velocidade (0,10 m – 6 m*);
Feixe vertical (0,10 – 6 m);
Range de medição de vazão;
0,10 – 6 m com Bottom Tracking ou com GPS.

## Slide 22
Perfiladores Acústicos Doppler ADCP

## Slide 23
FLOWTRACKER

## Slide 24
DURAÇÃO DAS BATERIAS:
• Alcalina: 25 horas
• NiMH: 15 horas
• NiCad: 7 horas
FLOWTRACKER

## Slide 25
Manter eixo X da sonda perpendicular à fita métrica
Somente a velocidade X é usada no cálculo de vazão
Não é necessário estimar ângulo do fluxo; é medido diretamente
TOMAR CUIDADO COM OBSTRUÇÕES DA SONDA E DO FLUXO!
Escolha um local onde o fluxo seja contínuo, sem obstruções, com fundo o mais plano possível, sem um canal preferencial, observando o controle.
Realizar a tomada de velocidade por 40 segundos;
Cada vertical deve contribuir com no máximo 5% da vazão total
Alinhando a Sonda e Realizando a Medição
FLOWTRACKER

## Slide 26
FLOWTRACKER

## Slide 27
Volume de
Amostragem
Transmissor
Receptor 2
Receptor 1
Volume de Amostragem ~10 cm do transmissor
FLOWTRACKER

## Slide 28: medidores Automáticos (plataforma de coleta de dados)

## Slide 29: medidores Automáticos (plataforma de coleta de dados)

## Slide 30: medidores Automáticos (plataforma de coleta de dados)

## Slide 32: Atividades em Campo
Testar os equipamento
Verificar o Roteiro e os Acessos
Observar o Local escolhido
Verificar se o local é adequado e seguro
Escolher o equipamento de acordo com as condições
Evitar medições durante a chuva
A realização da medição de vazão em campo, é recomendada que seja executadas por no mínimo duas pessoas.
REALIZAR A MEDIÇÃO DA VAZÃO

## Slide 33: Atividades em Campo

## Slide 34
OBRIGADO!
WELLINGTON A. BARBOSA
wellington@aesa.pb.gov.br
SUBGERENTE DE MONITORAMENTO QUILI-QUANTIVO- AESA