## Slide 1
DANO POTENCIAL ASSOCIADO DE BARRAGENS
Política Nacional de Segurança de Barragens – Lei nº 12.334/2010
João Pedro Chaves da Silva Rodrigues
AESA PB - Agência Executiva de Gestão das Águas

## Slide 2
•
O Dano Potencial Associado (DPA) é a classificação das consequências de um possível rompimento, vazamento ou mau funcionamento de uma barragem.
•
Avalia o que aconteceria se a barragem falhasse — não a probabilidade de falhar.
Conceito

## Slide 3
Lei nº 12.334/2010
Institui a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)
Resolução ANA nº 236/2017
Define os critérios gerais para classificação de barragens
Resolução AESA nº 01/2023
Estabelece procedimentos específicos na Paraíba
Base Legal

## Slide 4
Vidas Humanas
Perdas de vidas humanas (população a jusante)
Econômico e Social
Impactos em infraestrutura, propriedades e serviços
Ambiental
Impactos em contaminação, ecossistemas e áreas protegidas
Critérios de Avaliação
A classificação do DPA leva em conta três eixos principais:

## Slide 5
Critérios de Avaliação
A classificação do DPA leva em conta três eixos principais:

## Slide 6
Vidas Humanas
Perdas de vidas humanas (população a jusante)
Econômico e Social
Impactos em infraestrutura, propriedades e serviços
Ambiental
Impactos em contaminação, ecossistemas e áreas protegidas
Critérios de Avaliação

## Slide 7
Classe | Características | Exemplos
Baixo | Sem ocupação humana, danos restritos | Barragem rural isolada
Médio | Ocupações dispersas, danos moderados | Estradas vicinais, sítios próximos
Alto | Risco de perda de vidas, danos expressivos | Áreas urbanas, captação de água, rodovias principais
Classes de Dano Potencial

## Slide 8
Determina o nível de prioridade de fiscalização
Define a periodicidade das inspeções de segurança
Exige ou dispensa Plano de Ação de Emergência (PAE)
Integra a classificação geral de risco da barragem
Importância do DPA

## Slide 9
A combinação de ambos define o nível de prioridade da barragem para o órgão fiscalizador.
Risco
Probabilidade de falha
DPA
Magnitude das consequências
DPA vs. Categoria de Risco

## Slide 10
Levantamento
Levantamento de informações
Modelagem
Análise da mancha de inundação
Identificação
Identificação de ocupações e estruturas afetadas
Definição
Definição do nível de dano potencial (baixo, médio, alto)
Etapas de Classificação

## Slide 11
Modelagem

## Slide 12
Modelagem

## Slide 13
Identificação

## Slide 14
Definição

## Slide 15
Definição

## Slide 16
Definição

## Slide 17
Nota Técnica

## Slide 18
Nota Técnica

## Slide 19
🏗️ Deve:
Manter cadastro técnico atualizado;
Realizar inspeções periódicas;
Classificar o DPA e revisar quando houver alterações;
Elaborar PAE, se classificada como DPA alto.
Responsabilidade do Empreendedor

## Slide 20
O Dano Potencial Associado é um instrumento essencial de prevenção, permitindo priorizar ações e reduzir perdas humanas, ambientais e econômicas.
“Conhecer o DPA é entender o alcance das consequências e agir antes que elas ocorram.”
"
"
Conclusão

## Slide 21
Porfírio Catão Cartaxo Loureiro
Perguntas?
Obrigado.
João Pedro Chaves da Silva Rodrigues
joaopedro@aesa.pb.gov.br