## Slide 1
Nicolly Gomes
Subgerente de Segurança de Barragens- AESA
RELATÓRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

## Slide 2
O QUE É A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (PNSB)?
A PNSB é a Política Nacional de Segurança de Barragens, instituída pela Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e atualizada pela Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020.
Ela estabelece o conjunto de regras, diretrizes, instrumentos e responsabilidades para garantir a segurança das barragens brasileiras, prevenindo acidentes e minimizando riscos ao meio ambiente, à população e ao patrimônio público e privado.

## Slide 3
O QUE É A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (PNSB)?
A PNSB se aplica às barragens destinadas à:
• Acumulação de água;
• Disposição de rejeitos industriais ou de mineração;
• Acumulação de resíduos;
• Acumulação de líquidos industriais.
Mas somente quando a barragem atender a pelo menos um dos critérios abaixo (art. 1º da lei):
1.Altura do maciço ≥ 15 metros;
2.Capacidade total do reservatório ≥ 3 milhões de m³;
3.Dano potencial associado médio ou alto (em caso de rompimento);
4. Categoria de risco média ou alta.

## Slide 4
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (PNSB)?

## Slide 5
O QUE É O RELATÓRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS?
O Relatório Estadual de Segurança de Barragens (RESB) é um documento público anual elaborado pelo órgão fiscalizador estadual de segurança de barragens.
O RELATÓRIO SERVE PARA?
  Demonstrar as ações realizadas
  Apresentar dados consolidados sobre as barragens
  Avaliar o cumprimento da PNSB dentro do estado.
  Subsidiar o Relatório Nacional de Segurança de Barragens

## Slide 6
O QUE É SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (SNISB)?
O SNISB é um banco de dados nacional que integra informações técnicas, cadastrais e de segurança das barragens brasileiras. Ele serve para dar transparência, subsidiar o planejamento e melhorar a gestão de segurança dessas estruturas.

## Slide 7
QUAL RELAÇÃO TEM O RELATÓRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RESB) E O SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (SNISB)?
O SNISB (Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens) e o RESB (Relatório Estadual de Segurança de Barragens) são instrumentos complementares da Política Nacional de Segurança de Barragens- PNSB.
  O SNISB é a base de dados.
  O RESB é o documento de consolidação e análise das informações que estão no SNISB.

## Slide 8
PAINEL SNISB NACIONAL

## Slide 9
COMPLETUDE NACIONAL

## Slide 10
COMPLETUDE PARAÍBA POR BACIA

## Slide 11
O QUE É COMPLETUDE?
A completude no SNISB (Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens) significa o grau de preenchimento das informações obrigatórias de cada barragem cadastrada no sistema.
Mínima
Baixa
Média
Boa
Ótima

## Slide 12
QUAL SIGNIFICADO DAS COMPLETUDES?
Mínima : Nome, UF, Município, Uso Principal e Coordenadas
Baixa: Altura, Capacidade e Empreendedor
Média: Autorização
Boa: Classificação de DPA e CRI
Ótima: Inspeção Regular, Revisão Periódica e PAE (DPA médio e alto)

## Slide 13
Durante o processo de levantamento das informações de completude no SNISB, identificamos que as barragens classificados como mínimo e baixo apresentaram completude reduzida. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pela equipe foi a identificação do empreendedor responsável por diversas barragens, o que impacta diretamente na consistência e atualização dos dados inseridos no sistema.
QUAL SIGNIFICADO DAS COMPLETUDES?

## Slide 14
DIVISÃO DAS FISCALIZAÇÃO POR REGIONAL

## Slide 15
DIVISÃO DAS FISCALIZAÇÃO POR REGIONAL
Litoral (24)
Campina Grande (35)
Monteiro (14)
Patos (25)
Sousa (77)
Itaporanga (11)
Totalizando: 186 barragens

## Slide 16
ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS
As fiscalizações foram realizadas com o objetivo de:
• Identificar as barragens existentes na área de atuação;
• Verificar e confirmar o empreendedor responsável pela barragem;
• Registrar as condições físicas da barragem, por meio de relatório fotográfico detalhado contemplando as principais estruturas (maciço, vertedouro, ombreiras e entorno).

## Slide 17
ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS
Para as barragens com altura superior a 15 metros ou capacidade total do reservatório igual ou superior a 3.000.000 m³, solicitamos a realização da Inspeção de Segurança Regular (ISR), conforme os critérios de enquadramento da PNSB.

## Slide 18
EMPREENDEDORES DA PARAÍBA
Secretária da Infraestrutura e Recursos Hídricos;
DNCOS;
Cagepa;
Prefeituras;
Usinas;
Pessoas Físicas;
Associações;

## Slide 19
DOCUMENTOS SOLICITADOS
Licença de Obra Hídrica;
Inspeção de Segurança Regular (ISR);
Plano de Segurança de Barragens (PSB);
Plano de Ação de Emergência (PAE);

## Slide 20
Inspeção de Segurança Regular (ISR);
DNOCS, SEIRH, Usinas, Prefeituras e Pessoas Físicas
Plano de Segurança de Barragens (PSB);
SEIRH;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
SEIRH;
DOCUMENTOS RECEBIDOS

## Slide 21
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (PSB):
1. Dados gerais da barragem;
2. Características técnicas;
3. Projeto e histórico de operação;
4. Instrumentação e monitoramento;.
5. Procedimentos de inspeção e manutenção.
6. Plano de ação e de emergência (resumo do PAE, quando exigido).
7. Registro de ocorrências e anomalias;
8. Plano de revisão periódica da segurança;
*Obrigatório para barragens enquadradas na PNSB (altura ≥ 15 m, volume ≥ 3 milhões m³, ou alto DPA).
O QUE É COMPOSTO OS DOCUMENTOS?

## Slide 22
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA ESPECIAL (ISE)
1. Descrição do evento motivador (enchente, sismo, infiltração, fissura, vazamento, etc.).
2. Inspeção detalhada das partes afetadas.
3. Registro fotográfico e levantamento de dados emergenciais.
4. Avaliação técnica do risco imediato.
5. Recomendações urgentes de estabilização ou mitigação.
* Realizada sempre que há sinais de anomalia grave ou evento extremo.
O QUE É COMPOSTO OS DOCUMENTOS?

## Slide 23
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR (ISR)
1. Vistorias de campo nas principais estruturas;
2. Registro fotográfico atualizado das condições observadas;
3. Check-list de anomalias e estado de conservação;
4. Conclusão técnica sobre o estado de segurança;
5. Recomendações de ações corretivas ou preventivas;
* Periodicidade: pelo menos 1 vez por ano (ou conforme classificação de risco).
O QUE É COMPOSTO OS DOCUMENTOS?

## Slide 24
PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE)
1. Mapas de inundação: área que seria atingida em caso de rompimento.
2. Identificação das comunidades a jusante (área afetada);
3. Níveis de alerta e procedimentos de comunicação;
4. Canais e responsáveis pela comunicação com Defesa Civil, órgãos ambientais e população;
5. Fluxo de ações emergenciais;
6. Procedimentos de evacuação e sinalização de rotas seguras;
7. Simulações e treinamentos (quando aplicável).
* Obrigatório para barragens com Dano Potencial Associado alto.
O QUE É COMPOSTO OS DOCUMENTOS?

## Slide 25
O Dano Potencial Associado (DPA) é uma classificação que mede as consequências potenciais de um eventual rompimento ou mau funcionamento de uma barragem — não o risco de romper, mas o que aconteceria se ela rompesse.
Ele avalia o impacto que o rompimento causaria a jusante (rio abaixo), considerando perdas humanas, danos econômicos, sociais e ambientais.
DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)

## Slide 26
O DPA é definido com base em três critérios principais:
1. Perda de vidas humanas – se existem comunidades, residências ou pessoas em áreas que seriam atingidas.
2. Impacto socioeconômico – danos a infraestrutura, propriedades, estradas, pontes, sistemas de abastecimento, energia, etc.
3. Impacto ambiental – degradação de ecossistemas, contaminação de cursos d’água, áreas de preservação, etc.
DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)

## Slide 27
O DPA é dividido em três níveis:
• Baixo: não há expectativa de perda de vidas humanas e os danos materiais e ambientais são limitados.
• Médio: possibilidade de danos materiais e ambientais significativos, mas sem perda de vidas humanas.
• Alto: possibilidade de mortes e/ou grandes danos materiais, econômicos e ambientais.
DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)

## Slide 28
DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)

## Slide 29
É uma avaliação do estado da barragem — ou seja, o quanto ela é segura ou vulnerável com base em suas condições técnicas, de conservação e operação.
Enquanto o DPA (Dano Potencial Associado) mede as consequências se a barragem romper,
o CRI mede a probabilidade de a barragem apresentar falhas.
CATEGORIA DE RISCO (CRI)

## Slide 30
O CRI é definido com base em três grupos de critérios:
1. Características técnicas da barragem – tipo de estrutura, altura, volume armazenado, material de construção, idade, entre outros.
2. Estado de conservação – presença de trincas, infiltrações, erosões, vegetação indesejada, drenagem danificada etc.
3. Plano de segurança e documentação técnica – existência ou ausência de instrumentos obrigatórios (PSB, PAE, relatórios de inspeção, etc.).
CATEGORIA DE RISCO (CRI)

## Slide 31
O CRI é dividido em três níveis:
• Baixo: estrutura em bom estado, com manutenção adequada e documentação completa.
• Médio: apresenta algumas deficiências, mas sem risco imediato.
• Alto: indica problemas estruturais, ausência de planos ou inspeções e alto potencial de falha.
CATEGORIA DE RISCO (CRI)

## Slide 32
CATEGORIA DE RISCO (CRI)

## Slide 33
VISITAS NAS ESTRUTURAS
Solicita-se que as equipes responsáveis pelas visitas técnicas às barragens realizem, além da verificação in loco das condições das estruturas, a elaboração de um relatório fotográfico detalhado de cada barragem visitada.
O relatório fotográfico deverá contemplar registros das principais estruturas da barragem, como a estrutura da barragem, vertedouro, tomada d’água, descarregador de fundo, e áreas adjacentes que apresentem sinais de anomalias ou intervenções recentes.

## Slide 34
ANOMALIAS
“Anomalia” é qualquer alteração, dano, falha ou comportamento fora do padrão esperado que possa indicar risco à segurança da barragem.

## Slide 35
ANOMALIAS ENCONTRADAS
Durante as visitas realizadas às barragens, foi observado que, quanto maior o número de inspeções realizadas, mais recorrentes foram as ocorrências de anomalias superficiais, especialmente relacionadas à presença de vegetação excessiva sobre o maciço, calhas de drenagem danificadas e formigueiros.
Essas condições, embora aparentemente simples, podem comprometer a drenagem superficial, favorecer infiltrações e enfraquecer o corpo da barragem, sendo necessária atenção quanto à manutenção preventiva e ao monitoramento periódico dessas estruturas.

## Slide 36
FICHA DA VISITA

## Slide 37
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## Slide 38
ACOMPANHAMENTO DAS REGIONAIS

## Slide 39
COMPARAÇÃO (JANEIRO/2025)

## Slide 40
COMPARAÇÃO (NOVEMBRO/2025)

## Slide 41
ONDE ENCONTRAR O RELATÓRIO?

## Slide 42
ONDE ENCONTRAR O RELATÓRIO?

## Slide 43
OBRIGADA
83 9.8819-3673
nicolly@aesa.pb.gov.br
Nicolly Gomes
Subgerente de Segurança de Barragens- AESA